校园数字IP网络广播系统采购项目

招标公告

一、招标单位：广西轻工技师学院

二、项目名称：校园数字IP网络广播系统

三、数字IP网络广播系统设备配置清单：

| 项号 | 货物名称 | 单位、数量 | 技术参数、性能配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统服务软件包 | 1套 | 1.系统软件负责统一管理系统内的对讲终端, 设置呼叫目标等基本参数；定时打铃、定时节目、点播服务、资源管理、工作站账户管理、工作站操作响应等； 2.可通过声卡实时采集向终端广播音乐或通知； 3.完善的计划任务管理功能，支持向终端定时播放节目，实现定时打铃，实时采播、定时采播、节目制作、教师排课、节目上传、下载等； 4.为工作站提供数据接口服务，音频服务器软件可以将传统的音频节目转换成数字节目存储到系统服务器中； ★5.远程调节任意终端音量； ★6.每次呼叫和通话均写入日志供查询，通话录音自动保存； 7.支持集群服务器和主备服务器热切换。 ★8.提供系软件开发包（SDK），支持与监控平台系统软件开发兼容，并可通过平台系统软件控制通话开关，或通话时自动切换监控画面等相关控制联动功能。 ★9.支持GIS地图功能； ★10.提供生产厂商原始取得的由国家版权局颁发的《IP网络公共广播系统》计算机软件著作权登记证书复印件。 ★11.为了保证产品质量，投标文件中必须提供设备生产厂家针对本项目所投产品的授权书原件以及供货售后服务承诺函原件并加盖公章。 ★12.提供生产厂家的ISO9001质量管理体系认证与ISO14001环境管理体系认证复印件并加盖公章； |
| 2 | IP网络调音台 | 1台 | 1.专业调音台设计，具有4.3寸真彩液晶屏, 中英文界面，启动时间≤1秒； 2.带8路音频输入(4路话筒/线路输入,1路紧急输入,4路立体声线路输入),每路音量使用推子调节,手感极佳； 3.带3路音频输出(1路线路输出, 2路监听耳机输出)； 4.★通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)； 5.★可点播服务器节目和插入SD卡,做为音源播放,并能控制暂停/快进/快退； 6.★一键式广播功能(具有8个可编程广播按键, 预设节目源和目标分区)； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |
| 3 | 专业播音话筒 | 2支 | 尺寸：直径 53x183mm;重量：328g 开关：两端开关;输出连接头：XLRM 卡侬公头 连线：4.5 米 长带 6.3mm 标准插头 |
| 4 | 专业话筒支架 | 2套 | 桌面万向话筒支架，夹在桌边，不用拧螺丝，不损伤桌边 带3米话筒线，支架全长110CM 承重性好，可承重动圈和电容话筒。 用于演播室，录音棚和多媒体工作室 |
| 5 | 广播话筒 | 2台 | 采用心形指向电容式话筒头，灵敏度高，频带宽，语音还原性好； 外接适配器DC电源供电，无需更换电池； 自带钟声提示音,并可进行开关选择. 性能指标 1、换能方式：电容式； 2、频率响应：40HZ－16KHz; 3、指向性： 心形指向； 4、输出阻抗：200欧姆； 5、灵敏度： －42DB； 6、供应电压：DV9V-12V |
| 6 | 数字调谐器 | 1台 | 1.专业级高保真立体声数码石英锁相环收音系统，接收频率精确稳定。 2.调频、调幅两波段，分别可存储电台达100个 3.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能永不丢失 4.高亮度动态VFD荧光显示，全功能微电脑控制，轻触式按键操作。 电源、功率 AC220V 50Hz 50W 频率范围 AM 522kHz～1620kHz FM 87.5MHz～108MHz 信噪比, 频响 ≥85dB，1kΩ 5mv 接口 1路音频线路输出 工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露） 产品尺寸、净重 485×390×90mm；7.5 kg |
| 7 | IP网络多功能一体机 | 3台 | 1.采用4.3寸TFT真彩液晶屏、控制旋钮，支持红外遥控器操作； ★2.具有分区控制功能，默认状态下分区关闭，可通过按键、系统服务器、或遥控器打开分区； 3.带网络型定压功放(带定阻输出),带前置功能(1路动圈话筒输入、2路线路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频), 各音频通道均有独立的音量调节。 ★4、支持本地定时自动播放(内置时钟芯片)和手动播放，SD卡内容远程更新，当网络中断时，可自动开启本地播放，具有四路分区控制功能。；内置对讲咪头及扬声器，支持网络对讲功能； ★5.可单独当做广播服务器，运行广播任务； 6.具有3路短路输入、2路短路输出用于联动； 7.提供音频线路输出，扩展外部功放；待机功率低，空闲自动关闭功放部分电源； 8.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 ★6、支持对讲功能，内置对讲咪头及扬声器。 ★7、具有3路短路输入、2路短路输出用于联动。 |
| 8 | 定压功放机 | 3台 | 型号：HT-650A,额定输出功率：650W；输出方式：4-16Ω平衡输出70V.100V定压输出；保护：过热 过载 短路；电源：交流220V-240V/50~60Hz。 |
| 9 | 豪华型室外音柱 | 14只 | 采用6.5寸PP防水盆全频喇叭；铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；防水防腐设计，防水等级可达IPX6；语音和音乐播放都有逼真的放声效果，音质清澈动听；广泛应用于学校操场、车站及广场等。 额定功率 60W 最大功率 120W 输入电压 100V 灵敏度 93dB ± 3dB 频率响应 88-13.5KHZ |
| 10 | 豪华型室外音柱 | 18只 | 采用6.5寸PP防水盆全频喇叭；铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；防水防腐设计，防水等级可达IPX6；语音和音乐播放都有逼真的放声效果，音质清澈动听；广泛应用于学校操场、车站及广场等。 额定功率 20W 最大功率 40W 输入电压 100V 灵敏度 93dB ± 3dB 频率响应 88-13.5KHZ |
| 11 | 远程无线话筒 | 1套 | 频道组数：双頻道 载波频段：UHF 740MHz---790MHz 调制方式：FM调频 振荡方式：PLL 偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) 频道宽度：250KHz 信噪比S/N：>105dB 失真：< 0.3% (1KHz，A计权) 频率响应：40Hz~18KHz±3dB 接收方式：自动选讯接收灵敏度：5dBuv 谐波干扰比：>80dB 假象干扰比：>70dB |
| 12 | 标准立式网络机柜 | 1台 | 34U标准机柜,优质钢板结构,带玻璃钢门,带风扇 |
| 13 | 安普超五类线 | 100米 | 优质纯铜芯超五类网线，适用于10/100 BASE-TX |
| 14 | 专业广播音频线 | 30卷 | 2x1.5mm, 优质纯铜芯，广播系统专用. |
| 15 | 线管/线槽/杂件 | 1批 | PVC管及线槽, 过机线,线卡,水晶头,膨胀钉,胶布等.按工程实际需要 |
| 16 | 网络交换机 | 1台 | 16个10/100Mbps 自适应以太网端口 |
| 17 | 工程施工\安装调试 | 1项 | 布线施工，安装及调试等按工程实际需要 |

备注：所有项目均包含开具发票

四、投标要求

1、遵守国家有关法律法规，无违法违纪行为，有良好的企业信誉。

2、持有国家批准的营业执照、法人代表证。

3、以往提供产品的质量、经营作风和售后服务的态度与质量及技术支持等相关内容有良好记录。

4、零配件质量合格，价格优惠，供货及时，有售后服务。

5、投标单位自行到院团委取阅相关资料和数据，制作标书，要求标书内容必须与该项目内容完全一致，以综合评标法确定中标单位。

五、投标文件组成

1、营业执照复印件，法人身份证明复印件，委托书等。

2、依照本招标文件的规定格式报价单，加盖公章，注明联系方式。

3、产品质量及服务承诺。

4、如做过类似采购项目，提供以往同类成交合同证明。

六、招标时间

2017年6月20日至2017年6月27日，报送材料包装要求全部密封。

七、投标截止时间

2017年6月27日下午17:00，过期不予受理。

八、开标时间：2017年6月28日

九、参与竞标单位当天开标前需交保证金5000元，不中标的当场退还。中标单位暂不退保证金，转为押金。

十、诚邀具有相应资质和符合要求的公司参与竞标，也欢迎我校教职工联系具有上述资质的单位参与竞标。

十一、投标文件请送广西轻工技师学院综合楼一楼团委104办公室。

联系部门：广西轻工技师学院团委

联 系 人：赵东海

联系电话：18275938321、0771-4855550

广西轻工技师学院

2017年6月21日